DETALII  -  RASPUNSURI ( pentru  cei  ce au scris )

FULGERICA

Cand  am  scris ca  am  folosit  numai  materiale  existente  in  KIT m-am referit  la  cele  din  care  am  realizat  structura ( scheletul  modelului). Dupa  cate  stiu  eu  intr-un  chit  de  constructie nu  se  gaseste  materialul pentru  acoperire ( impanzire)

RedBaron

Daca  erai  mai  atent ai  fi  observat  din  poza nr. 3 ca  aripa  este  placata  cu  balsa numai  intre  bordul  de  atac  si  lonjeronul  principal.

Am  folosit  pentru  impanzire ORACOVER  54g/mp

Pentru  sfatul  in  legatura  cu  motorul MULTUMESC.

PENTRU : ZOD ; PAUL L; TUROK ; MARINARUL; ETC

Kilogramul in  plus  se  datoreaza, in  mare  parte  materialelor ( parerea  mea):

BALSA,  din  chit, nu  generalizez ,( din acest  KIT , cumparat  de  mine )  de mare  densitate cu  multa  fibra ( culoare  mai  inchisa ) deci  foarte  grea.

Exemplu :

Ampenajul  orizontal ( partea  fixa)  avea initial 78g , am  practicat orificiile  de  usurare (nu  erau  prevazute) aducand-o  la 54g.

Baghetele din  care  am  construit  restul  cozii ( amp.  vertical , directia si  profundorul ) de,  dimensiuni 8 x 15 din    balsa  densa  si  grea.

Placile  din  balsa  pentru  placarea  fuselajului de  grosime  3mm, foarte  tare  si  grea

( parca  erau  din  placaj)

Fuselajul lung  1540 mm si  greu  mai  ales  in  partea a doua ( foarte  solid  cei  drept) a trebuit  sa-l  echilibrez   in  partea  a intaia  cu  Pb,  exact 350g.

Trenul  de  aterizare  din sarma  de  otel de 4mm in  loc de  sarma  de  otel  de  2,5 mm (cea  din  chit). Rezervorul  de  300cc in  loc  de  250 cc (cel  din  chit)

DA  am  folosit  ca  adeziv : ARACET  pentru  fuselaj si   AGO  pentru aripa si  ampenaje

Cantarul  este  bun ( verificat , precizie 1g)

Servouri 5  buc. C 577

Nu  cred  ca  trenul de  aterizare si  rezervorul  constitue  problema, acestea  sunt  in partea  a,  intaia  a  fuselajului unde  am mai adaugat  Pb.

EU cred  ca  problema   masei  suplimentare  se  datoreaza  materialelor ( placilor de  balsa  pentru fuselaj  si  baghetelor din  care  am  construit  coada, (ampenajele),

modelului) Daca  eram  inspirat  practicam niste decupari pentru usurare in  lateralele si  in partea  superioara   a  partii  a  doua  a fuselajului.

. Astept  in  continure sfaturi  in  legatura  cu  motorizarea

Sa  incerc  cu  motorul OS 46 AX  7,5cc sau  sa  pun  de  la  inceput  motor  de 10cc (acesta  trebuie  sa-l  procur )

VA  MULTUMESC

EGI

PS  Daca  este  nevoie  o  sa  revin si  cu  alte  amanunte respectiv  poze:  profil  , grosime , forma etc.